## Slide 1: 0519 ゼミ発表
202120561 伊藤優太

## Slide 2: 拡散光トモグラフィー
近赤外光を用いて生体組織内部を再構成する手法
Notes: 近赤外光が生体組織を透過しやすいことを利用し，数cm以上の比較的厚い組織を対象としている．
この拡散光トモグラフィーの研究は1990年代初めから世界各国で開始された．2000年以降，拡散反射光から断層像を得るアルゴリズムである光マッピングという手法も開発されている

## Slide 3: 従来のCTとの比較
使用する光
X線
近赤外光
得られる画像
形態画像
機能画像
Notes: 比較的厚い組織を通った近赤外光は，直進性などの波動性を失い，強く散乱される結果，生体組織内を拡散的に伝搬する

## Slide 4: 拡散光CTの問題
1.光の時間変化．散乱・吸収によって光エネルギーが変化する．
2.どういう経路を通るのか．直進光CTとは異なり，光の経路が不明

## Slide 5: 光輸送方程式
光強度の時間変化
光の発散による減少
光の吸収・散乱による減少
rの周辺から散乱によって伝わってくる増加
組織内の光源による増加

## Slide 6: 等方散乱性を導入して
光拡散方程式
Notes: 輸送方程式では散乱体内部のエネルギー伝播を正確に表す方程式，しかし，三次元位置，方向，時間と6自由度もち，解を得るのが難しい．
生体組織のような拡散に近い散乱では，光はほぼ等方的に伝播する．そこで，この光の等方散乱性を導入すると，輸送方程式は光拡散近似により，光拡散方程式に変換するができる．
光拡散方程式は簡単な形状であっても解析的に解くことは難しい．
有限要素法で解かれることが多いが，組織の不均一性，複雑な形状，複雑な境界条件，先見情報を組み込むことができる．
Gは非等方散乱パラメータ，g=1で完全な前方散乱，g=0で等方散乱，場所ごとに設定する

## Slide 7: 境界条件
入力面
出力面
入力面の座標y=0,出力面の座標y=y0
散乱媒体内部の屈折率は一定という仮定から，内部反射率は入力面，出力面で等しい
Notes: 偏微分方程式の解は初期条件と境界条件を満たす必要がある．
初期状態は時刻0の時に満たす条件で，散乱係数の分布や入射光など
境界条件はこんなかんじ

## Slide 8: 出力面で観測される光強度
観測される光強度
出力面の境界条件を変形
出力面の境界条件を変形
Notes: 観測される光強度は出力面において、散乱媒体内部から外部に向けて流出する光の放射エネルギー流束の、出力面に対する垂直方向成分として次式で表される

## Slide 9: FDTD法
有限差分時間領域法(Finite Difference Time Domain Method)
偏微分方程式を解く方法の一つで，時間変化を計算できる
Notes: 電場とか音場とか
有限要素法は

## Slide 10: 光拡散方程式の離散化
ピクセル数はx方向をN個，y方向をM個
ピクセルサイズはx方向をΔx,ｙ方向をΔy
時間ステップはΔt
左辺の時間微分を前進差分で近似，右辺の空間2階微分を中心差分で近似すると
ついて解くと
Notes: Φtは既知だからこの値を代入することでΔt秒後のΦt+1
これを繰り返すことで，任意の時間，任意の位置での光強度を求めることができる．

## Slide 11: FDTDプログラムの実装
Notes: 移流方程式で実装した
吸収率の分布や時間間隔なども自由に設定できるようにしてある
これを光拡散方程式に今後する