## Slide 1: ゼミ発表
202120561 伊藤優太
Notes: https://takun-physics.net/9954/

## Slide 2: 拡散光トモグラフィー
近赤外光を用いて生体組織内部を再構成する手法
Notes: 近赤外光が生体組織を透過しやすいことを利用し，数cm以上の比較的厚い組織を対象としている．
この拡散光トモグラフィーの研究は1990年代初めから世界各国で開始された．2000年以降，拡散反射光から断層像を得るアルゴリズムである光マッピングという手法も開発されている

## Slide 3: 従来のCTとの比較
使用する光
X線
近赤外光
得られる画像
形態画像
機能画像
Notes: 比較的厚い組織を通った近赤外光は，直進性などの波動性を失い，強く散乱される結果，生体組織内を拡散的に伝搬する

## Slide 4: 拡散光CTの問題
1.光の時間変化．散乱・吸収によって光エネルギーが変化する．
2.どういう経路を通るのか．直進光CTとは異なり，光の経路が不明

## Slide 5: 光輸送方程式
光強度の時間変化
光の発散による減少
光の吸収・散乱による減少
rの周辺から散乱によって伝わってくる増加
組織内の光源による増加

## Slide 6: 等方散乱性を導入して
光拡散方程式
Notes: 輸送方程式では散乱体内部のエネルギー伝播を正確に表す方程式，しかし，三次元位置，方向，時間と6自由度もち，解を得るのが難しい．
生体組織のような拡散に近い散乱では，光はほぼ等方的に伝播する．そこで，この光の等方散乱性を導入すると，輸送方程式は光拡散近似により，光拡散方程式に変換するができる．
光拡散方程式は簡単な形状であっても解析的に解くことは難しい．
有限要素法で解かれることが多いが，組織の不均一性，複雑な形状，複雑な境界条件，先見情報を組み込むことができる．
Gは非等方散乱パラメータ，g=1で完全な前方散乱，g=0で等方散乱，場所ごとに設定する

## Slide 7: 境界条件
入力面
出力面
入力面の座標y=0,出力面の座標y=y0
散乱媒体内部の屈折率は一定という仮定から，内部反射率は入力面，出力面で等しい
界面での内部反射率
屈折率比
Notes: 偏微分方程式の解は初期条件と境界条件を満たす必要がある．
初期状態は時刻0の時に満たす条件で，散乱係数の分布や入射光など
境界条件はこんなかんじ

## Slide 8: 出力面で観測される光強度
観測される光強度
出力面の境界条件を変形
出力面の境界条件を変形
Notes: 観測される光強度は出力面において、散乱媒体内部から外部に向けて流出する光の放射エネルギー流束の、出力面に対する垂直方向成分として次式で表される

## Slide 9: FDTD法
有限差分時間領域法(Finite Difference Time Domain Method)
偏微分方程式を解く方法の一つで，時間変化を計算できる
Notes: 電場とか音場とか
有限要素法は

## Slide 10: 光拡散方程式の離散化
ピクセル数はx方向をN個，y方向をM個
ピクセルサイズはx方向をΔx,ｙ方向をΔy
時間ステップはΔt
左辺の時間微分を前進差分で近似，右辺の空間2階微分を中心差分で近似すると
ついて解くと
Notes: Φtは既知だからこの値を代入することでΔt秒後のΦt+1
これを繰り返すことで，任意の時間，任意の位置での光強度を求めることができる．

## Slide 11: FDTDプログラムの実装
Notes: 移流方程式で実装した
吸収率の分布や時間間隔なども自由に設定できるようにしてある
これを光拡散方程式に今後する

## Slide 12: 入力面での境界条件の離散化
入力面
入力面におけるを，をとおくと
これをについてとくと入射面における境界条件は
Notes: Φtは既知だからこの値を代入することでΔt秒後のΦt+1
これを繰り返すことで，任意の時間，任意の位置での光強度を求めることができる．

## Slide 13: 出力面での境界条件の離散化
出力面
離散化前の出力面のy座標，離散化後の出力面の座標はであるから，出力面におけるを とおくと
これをについてとくと出力面における境界条件は
Notes: Φtは既知だからこの値を代入することでΔt秒後のΦt+1
これを繰り返すことで，任意の時間，任意の位置での光強度を求めることができる．

## Slide 14: 離散化した光拡散方程式の適用条件
とすると
xの前後から移動してくる光子数
yの前後から移動してくる光子数
(x,y) に残る光子数と吸収により消滅する光子数
拡散近似の仮定より，拡散による隣接するピクセルへの光子の移動は等方的(等確率p)
拡散によって隣接するピクセルに移動する確率Pは
Notes: Φtは既知だからこの値を代入することでΔt秒後のΦt+1
これを繰り返すことで，任意の時間，任意の位置での光強度を求めることができる．

## Slide 15: 離散化した光拡散方程式の適用条件
拡散によってx方向，y方向の隣接するピクセルへの移動する確率の総和は1より小さくなければならない
拡散によって隣接するピクセルに移動した後に残る光子から吸収により減る光子を引いた結果が負になってはならない．
…①
…②
①は②が満たされれば自動的に満たされる条件なので，式②が満たされるようにパラメータを設定する．
Notes: Φtは既知だからこの値を代入することでΔt秒後のΦt+1
これを繰り返すことで，任意の時間，任意の位置での光強度を求めることができる．

## Slide 16: パラメータの設定
対象の大きさ | mm x mm | 5.00*5.00
x方向のピクセルサイズ | mm | 0.02
y方向のピクセルサイズ | mm | 0.02
散乱係数 | mm^-1 | 10
吸収体の吸収係数 | mm^-1 | 100
対象の吸収係数 | mm^-1 | 0.1
時間間隔 | ps | 0.002
入力光の強度 |  | 10
屈折率 |  | 1.33
対象内の光速 | mm/ps | 0.2256

## Slide 17: FDTDを用いたシミュレーション

## Slide 18: 出力面の強度分布

## Slide 19: 参照媒体と測定媒体における出力光の関係
インパルス光のとき
：した光のうち，ピクセルjを通って時刻tにxに到達した光エネルギー
1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | j |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | N
：jの吸収係数

## Slide 20: 光路長分布の導出
各ピクセルの光路長をとすると
時刻tで光子が時刻においてピクセルjに存在する確率密度を
は時刻tでに入射した光子が時刻にピクセルjに存在する確率密度，
は時刻t’でピクセルjに入射した光子が時刻にxに存在する確率密度
j
x
時刻
時刻
Notes: 散乱媒体内の光の吸収は次のlambert則に従う．Iは出力光強度，I0は入力光強度，μaじゃ吸収係数Lは媒体内の光路長
散乱媒体内の屈折率が一定であるとすると，媒体内の光速は一定だから，時刻tが決まると光路長が決まる．参照媒体と測定媒体の吸収係数の差が小さいとき，

## Slide 21: 確率密度分布の求め方

## Slide 22: 拡散トモグラフィーの線形方程式
、吸収係数未知の物体の吸収係数
上記の式を変形して
各時刻ｔと各検出器の測定データについて同様に成り立つから、全ての測定データを, とき、 とすると(数x検出器x測定時刻)、
Notes: 散乱媒体内の光の吸収は次のlambert則に従う．Iは出力光強度，I0は入力光強度，μaじゃ吸収係数Lは媒体内の光路長
散乱媒体内の屈折率が一定であるとすると，媒体内の光速は一定だから，時刻tが決まると光路長が決まる．参照媒体と測定媒体の吸収係数の差が小さいとき，

## Slide 23
また吸収係数の差分を, とすると
測定データにおける各画素における光路長分布を行列L
ピクセル数、 は光源の数 x 検出器の数 x サンプリング数
ピクセル数大きくなくてはいけない。

## Slide 24: 強度比分布の抽出
と用いて時間積分された出力強度分布を求める
強度比分布を求める
散乱媒体内部の強度比分布

## Slide 25: 散乱体内部の強度比分布

## Slide 26: 入力光をパルス光に変更

## Slide 27: 共役勾配法

## Slide 28: 再構成画像

## Slide 29: 再構成プログラムの問題点
光路長分布を求めるのに時間がかかる
  光源数x検出機数x検出間隔がピクセル数以上でないといけない
  検出間隔を細く設定した時の再構成画像が不明瞭
    総検出時間を400（1.6ps→80psくらいにしたほうがよさそう）とし、50ごとに検出した時の画像
  光源数x検出機数 >ピクセル数となるようにやっている
  20x20の光路長分布を求めようとしたところ600時間

## Slide 30: 強度比による再構成画像

## Slide 31: 画像復元
画像復元は以下の式を最小化することで行われる
:ノイズ混じりの画像
:生成画像
:元画像と処理後の生成画像の一致度
:画像が自然か否か（手法によって異なる）

## Slide 32: Deep image prior
教師データを必要としない画像復元手法
:ノイズ混じりの画像
:ニューラルネットワーク
:ノイズ画像
Notes: この問題を解決しようというのがDeep Image Priorです。Deep Image Priorとは、画像xxをニューラルネットワークで生成する事で、ニューラルネットワーク自体が自然な画像を生成できる能力を持っている為に、陰的に先ほどの制約を満たす画像が生成される、というものです。簡単に言うと、ニューラルネットワークで画像生成してみたら、何も考えなくても綺麗な画像が生成されちゃった、という中々驚きの手法なのです。
具体的には、綺麗にしたい画像x0x0と、入力として与えるノイズ画像zzを用意し、zzからx0x0に変換するネットワークパラメータθθを求めます。ffはニューラルネットワークとします。

## Slide 33: ノイズ除去の仕組み
評価関数が下がるタイミングに差がある
→意味のある画像のほうが早く復元される

## Slide 34: CTでのDeep image prior
Computed tomography reconstruction using deep image prior and learned reconstruction methods. Inverse Problems 36(2020).
Notes: 逐次近似再構成にCNNを組み込む

## Slide 35: CT画像再構成でテスト
0 iter
500 iter
1000 iter
1500 iter
ノイズを加えた画像

## Slide 36: 手法
分布
の差分
データのlog比

## Slide 37: 実験
dot、共役勾配法、共役勾配法+TV、あとプラス1で比較

## Slide 38: 20x20の再構成画像(共役勾配法)

## Slide 39: 32x32（共役勾配+TV）

## Slide 40: 32x32（DIPでノイズ除去）
Notes: 計測データにポアソンノイズをかける

## Slide 41: Ax – y の最小化の話
上のノイズ除去と同様のネットワークモデルを使用
ノイズ除去
・ノイズ混じりの吸収画像が0-max(0.04とか)なので0-1に正規化
・loss関数：|ノイズ混じりの吸収画像 – 生成された吸収画像|^2
今回
・生成された吸収係数(x)のテンソル(1,1,32,32)を(1024,1)に変換
・A = L、Lは共役勾配法での使用したのと同じものを使用(1290,1024)
・yも共役勾配法での使用したものと同じものを使用(1290,1)
・右上の画像のようにヘリが強くなっているだけの画像が出力される
もしかしたらの原因
・ネットワークからの出力(x)が0-1なので、出力されたものを定数倍してからAx – yの形にする必要がある？
output = net(noise)
output_1dim = output.view(1024,1)
optimizer.zero_grad()
delta = torch.matmul(L_tensor1, output_1dim) - y_tensor
loss = torch.norm(delta,p=2)
loss.backward()
optimizer.step()

## Slide 42: やること
不完全デーたでも上手くいくは言うとめんどくさい
データは十分で統計雑音が多い話のみに注力
  比較は共役勾配+TV、lossがL2,L1,L2+tv,L2+wL1
  境界が不鮮明だからtvじゃないほうがいい？
  再構成時間、真値画像とのmseなど？

## Slide 43: 修論の状況
アブスト、イントロ
前提知識 – 拡散光CT、拡散光CTの画像再構成 （共役勾配法など）、DIP
関連研究 - 内部再構成、拡散光CT、Deep image prior、医用画像でのDIP
手法
実験
議論
まとめ

## Slide 44: イントロ
いろいろな生体イメージングあるよね
CT,MRI,PET
でも被爆したり、装置が大きかったり
拡散光CTはそれを解決する
拡散光CTは700 – 1200くらいの波長を使ったイメージング
直進する光を検出するX線CTとは違って、近赤外線は人体で強く散乱する
その散乱光を元に再構成するとヘモグロビンの濃度など機能画像が取れる
ただ解像度が低いのが欠点
機械学習の医用画像への応用は目覚ましい
DIPはその技術の一つ。技術の説明
CTなどでは使われている
画質向上のためにDIPで拡散光CTを初めて導入した論文

## Slide 45: 前提知識 – 拡散光CT
生体の窓
光輸送方程式
等方散乱と光拡散方程式
差分法による光拡散方程式離散化
境界条件の離散化
離散化光拡散方程式の適用条件
MBL法則
光路長分布
拡散光CTの線形方程式

## Slide 46: 前提知識 –拡散光CTの画像再構成 （共役勾配法など）
共役勾配法
convex法

## Slide 47: 前提知識 – DIP

## Slide 48: 関連研究ー内部再構成
CT
MRI
PET

## Slide 49: 関連研究ー拡散光CT
光を用いた生体イメージング
  OCT
  光トポ
  光透視
  拡散光CT
連続光法
強度変調方式
時間分解測定

## Slide 50: 関連研究ーDeep image prior

## Slide 51: 関連研究ー医用画像でのDIP